## Slide 1
快速生成树协议简介
黄倩怡
huangqy89@mail.sysu.edu.cn
计算机学院

## Slide 2: 本章内容
1.STP及RSTP技术原理
2.STP及RSTP基本配置
3.RSTP在实际网络中的应用

## Slide 3: 生成树综述
3
LAN 1
LAN 2
存在单点故障
冗余的设计又会带来环路,导致广播风暴
生成树协议的产生背景

## Slide 4: 生成树综述
4
生成树协议的分类
  生成树协议的分类，按照产生的时间先后顺序为
    STP 生成树协议
    RSTP 快速生成树协议
    MSTP 多生成树协议
生成树协议所遵循的IEEE标准
  三种生成树所遵循的IEEE标准分别为
    STP-IEEE 802.1d
    RSTP-IEEE802.1W
    MSTP-IEEE 802.1S

## Slide 5: 学习目标
5
掌握STP、RSTP原理及配置实施技术
理解二层交换网络的收敛与生成树协议有关
理解数据在二层交换网络中走的路径与生成树协议有关

## Slide 6: STP议题
6
STP协议的作用与应用场景
STP工作原理
配置消息（BPDU）的报文格式
网络拓扑变化时STP的收敛过程
STP的配置与实施

## Slide 7: 1、什么是STP协议，它的作用是什么
7
STP （spanning-tree-protocol）是交换机通过某种特定算法来逻辑阻塞物理冗余网络中某些接口，以达到避免数据转发循环，生成无环路拓扑的一种二层协议。
LAN 1
LAN 2
该链路处于阻塞状态
该链路重新被激活
STP处理环路

## Slide 8: 2、STP工作原理
基本思想:在网桥之间传递配置消息(BPDU),比较其中的参数，根据STP算法打开好的端口，阻塞差的端口，从而打破物理环路，建立一个无循环的逻辑拓扑。
网桥利用收到的配置消息做以下动作:
配置BPDU包含以下重要信息，完成生成树计算
  根桥ID（RootID）
  根路径开销（RootPathCost）
  指定桥ID（DesignatedBridgeID）
  指定端口ID（ DesignatedPortID ）

## Slide 9
9
各台设备的各个端口在初始时生成以自己为根桥（Root Bridge）的配置消息，向外发送自己的配置消息
网络收敛后，根桥向外发送配置BPDU，其他的设备对该配置BPDU进行转发
根桥的选举
SWA
SWB
SWC
桥ID由桥优先级（BridgePriority）和桥MAC地址（BridgeMacAddress）组成
桥ID小的桥被选举为根桥
BridgeID: 0.0000-0000-0000
BridgeID: 16.0000-0000-0001
BridgeID: 0.0000-0000-0002

## Slide 10: 端口角色的确定
SWA
SWB
SWC
根桥上的所有端口为指定端口（ Designated Port ）
在非根桥上选举根路径开销（ Root Path Cost）最小的端口为根端口（Root Port）
每个物理段选出根路径开销最小的桥作为指定桥（ Designated Bridge），连接指定桥的端口为指定端口
不是根端口和指定端口的其余端口被STP置为阻塞状态
Root
DP
DP
RP
DP
RP
AP
Cost=10
Cost=20
Cost=30
Notes: 10
此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 11: 根路径开销
SWA
SWB
SWC
根路径开销（ RootPathCost）是到达根的路径上所有链路开销（Cost）的代数和
非根桥进行根端口选举时，根路径开销最小的端口为根端口
物理段进行指定桥选举时，路径开销最小的桥为指定桥
Root
1000M
100M
1000M
10M
100M
10M
Cost=10
Cost=20
Cost=30
Notes: 11
此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 12: 通过桥ID决定端口角色
SWA
SWB
SWC
在根路径开销相同时，所连网段指定桥ID最小的端口为根端口
在根路径开销相同时，桥ID最小的桥被选举为物理段上的指定桥，连接指定桥的端口为指定端口
Root
DP
DP
RP
DP
RP
AP
Cost=10
Cost=10
RP
Cost=10
SWD
DP
Cost=10
BridgeID: 0.0000-0000-0002
BridgeID: 0.0000-0000-0001
DP
AP
Notes: 12
此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 13: 通过端口ID决定端口角色
SWA
SWB
在根路径开销、指定桥ID都相同的情况下，所连指定端口ID小的端口为根端口
Root
G0/1
G0/2
AP
Cost=10
Cost=10
RP
BridgeID: 0.0000-0000-0001
Notes: 13
此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: STP初始化收敛
14
选择根网桥
在非根网桥上选择根端口
在每一个网段上选择一个指定端口
阻塞剩余端口

## Slide 15: 3、BPDU报文结构
15
项目 | 字节
协议ID | 2
版本号 | 1
报文类型 | 1
标记域 | 1
根网桥ID | 8
根路径成本 | 4
发送网桥ID | 8
端口ID | 2
报文老化时间 | 2
最大老化时间 | 2
访问时间 | 2
转发延迟 | 2
  L/T：帧长
  LLC Header ：BPDU帧固定的链路头。值为：0x424203
  Payload ： BPDU数据
DMA
LLC Header
SMA
L/T
Payload
0x01-80-c2-00-00-00

## Slide 16: 拓扑变化——交换机二层端口收敛导致用户业务可能中断
16
A
B
C
1
2
3
Link 1 down 收敛时间
Link 2 down 收敛时间
Link 3 down 收敛时间
30秒， C产生TCN
次佳BPDU 10秒＋30秒，C产生TCN
B产生TCN

## Slide 17: STP的不足
17
端口从阻塞状态进入转发状态必须经历两倍的 Forward Delay时间，所以网络拓扑结构改变之后需要至少两倍的Forward Delay时间，才能恢复连通性
如果网络中的拓扑结构变化频繁，网络会频繁的失去连通性，这样用户将无法忍受。

## Slide 18: RSTP协议概述
18
RSTP（快速生成树协议）是从STP发展而来， 实现的基本思想一致；
RSTP具备STP的所有功能；
RSTP改进的目的就是当网络拓扑结构发生变化时，尽可能快的恢复网络的连通性。

## Slide 19: RSTP的端口状态与端口角色
19
端口角色
Root Port：与STP中的根端口概念一致。
Designated Port：与STP中的指定端口概念一致。
Alternate Port：到根网桥的替代路径。根端口的备份
backup Port：指定端口的备份，到网段的备份

## Slide 20: RSTP端口的状态
20
STP端口状态 | RSTP端口状态
Disabled | Discarding
Blocking | 
Listening | 
Learning | Learning
Forwarding | Forwarding

## Slide 21: RSTP改进一
21
根端口
指定端口
阻塞端口
RootBridge
当拓扑发生改变时，在新拓扑中的根端口可以立刻进入转发状态

## Slide 22: RSTP改进一
22
RootBridge
根端口
指定端口
替换端口
新的端口角色的引入
  替换端口(AlternatePort ):根端口的备份口，一旦根端口失 效，该口就立刻变为根端口。

## Slide 23: RSTP改进一
23
RootBridge
根端口
指定端口
替换端口
备份端口
新的端口角色的引入
  备份端口(BackupPort)：Designate Port的备份口，当一个网桥有两个端口都连在一个LAN上，那么高优先级的端口为Designated Port，低优先级的端口为Backup Port。

## Slide 24: RSTP改进二
24
SW1
SW2
proposal
agree
根端口
指定端口
指定端口可以通过与相连的网桥进行一次握手，快速进入转发状态。
RSTP改进三
边缘端口，不可能产生环路
网络边缘的端口，即直接与终端相连，而不是和其他网桥相连的端口可以直接进入转发状态，不需要任何等待时延。

## Slide 25: RSTP的性能
25
第一种改进的效果：发现拓扑改变到恢复连通性的时间可达数毫秒，并且无需传递配置消息。
第二种改进的效果：网络连通性可以在交换两个配置消息的时间内恢复，即握手的延时。
第三种改进的效果：边缘端口的状态变化不会影响网络连通性，也不会造成环路，因此进入转发状态无延时。
若非根网桥在连续的三个Hello time内接受不到根的BPDU则立即产生和发送自己的BPDU，以加快间接感知网络拓扑变化的时间。

## Slide 26: RSTP与STP的区别
26
协议版本不同
端口状态转换方式不同
配置消息报文格式不同
拓扑改变消息的传播方式不同
  注意，RSTP也是在整个交换网络应用单生成树实例，不能解决由于网络规模增大带来的性能降低问题。建议网络直径最好不要超过7

## Slide 27: RSTP交换机与STP交换机的互操作
27
正常情况下，RSTP交换机不理解STP交换机的BPDU，STP交换机也不理解RSTP交换机的BPDU
在连续的两个Hello time内RSTP交换机均收到STPBPDU，则RSTP的接收端口会进入STP的兼容模式，即回到STP协议下。接收和处理STP BPDU
仅仅只是RSTP交换机上接收STP BPDU报文的端口会回退。而不是整个交换机
注意：在进行生成树协议迁移时，所有端口会重新收敛。

## Slide 28: RSTP与STP的兼容
28
SW1(RSTP)
SW2(STP)
STP BPDU
RSTP BPDU
RSTP 协议可以与STP 协议完全兼容
  RSTP 协议会根据收到的BPDU 版本号来自动判断与之相连的网桥是支持STP 协议还是支持RSTP 协议，如果是与STP 网桥互连就只能按STP 的forwarding 方法，过30 秒再forwarding，无法发挥RSTP 的最大功效

## Slide 29: RSTP与STP的兼容
29
SW1(RSTP)
SW2(STP)
STP BPDU
STP BPDU
SW1(RSTP)
SW3(RSTP)
STP BPDU
STP BPDU
SW2换成了支持RSTP的SW3，但由于SW1仍然发送STP
BPDU，导致两台支持RSTP的交换机运行着STP。

## Slide 30: RSTP与STP的兼容
30
SW1(RSTP)
SW3(RSTP)
RSTP BPDU
RSTP BPDU
RSTP提供了protocol-migration 功能来强制发RSTP BPDU，这样
SW1 强制发了RSTPBPDU，SW3 就发现与之互连的网桥是支持
RSTP 的，于是两台交换机开始运行RSTP
clear spanning-tree detected-protocols interface interface-id

## Slide 31: RSTP的不足
31
Vlan10
Vlan20
Vlan10
Vlan20
Vlan10
Vlan20
在实际工程中,如果使用RSTP只能做到冗余备份,无法做到按照VLAN流量来进行负载均衡.

## Slide 32
32
1、MSTP的定义（multiple）
定义和特点
MSTP可以将具有相同转发路径的VLAN映射到一个生成树中，无需每个VLAN一个生成树。可以根据用户不同的数据转发路径创建相应的生成树实例。
MSTP得到各个厂商设备的支持，其国际标准为IEEE802.1S

## Slide 33: 2、MST的工作原理
33
1、收敛
2、MST域
3、MST的实例

## Slide 34: MSTP的工作原理
34
MSTP区域概念
为抑制生成树覆盖范围从而加快生成树的收敛，在MSTP的操作机制中，引入了区域的概念。
我们将具有相同MSTP配置名称，MSTP配置修订号，VLAN与生成树实例的映射关系的交换机的集合称为一个MSTP的区域。

## Slide 35: 环路预防
接入层交换机上连线出现环路,会影响到其他交换机的正常运行以及下联用户的正常上网.
广播风暴

## Slide 36: 环路预防
开启生成树之后,当交换机上检测到环路发生,就会自动将一个端口置为阻塞状态,防止环路的发生.

## Slide 37: 环路预防
当接入层交换机下联的普通交换机时,如果该交换机出现了环路,也会产生广播风暴,那么仅仅靠生成树协议还是不够的,所以在实际工程中,我们经常在接入层交换机的下联口上启用BPDUGuard,以防止下面的普通交换机发生环路,造成对网络的危害.

## Slide 38: 环路预防
开启了生成树的接入层交换机每隔2s发送一次BPDU,当接入层交换机下联的普通交换机发生环路时,接入层交换机会收到自己发出的BPDU,当开启了BPDUGuard功能时,会自动将收到BPDU的端口disable掉,从而防止了环路的发生.
BPDU
端口上开启了BPDUGuard
当该端口收到BPDU时,就将该端口自动disable掉

## Slide 39: 环路预防
实际应用:
  开启生成树协议,防止接入层交换机上发生环路
  上联口起用BPDUFilter,以防止BPDU被发送到其他交换机
  下联口开启BPDUGuard,防止下联普通交换机发生环路
  下联口开启Portfast,设置连接PC的边缘端口
开启生成树协议,建议RSTP
上联口开启BPDUFilter,以阻止BPDU报文发送到其他接入层交换机
下联口开启BPDUGuard功能
下联口开启Portfast功能

## Slide 40: 与 VRRP结合使用
MSTP与VRRP配合使用,达到冗余备份与负载均衡的双重效果,无论是链路出现故障,还是设备出现故障都能够在极短的时间内恢复网络的连通性，此模型多见于金融网络.

## Slide 41: 利用STP实现流量负载均衡的条件
1、物理冗余链路
2、多个VLAN
3、多个生成树实例
同时满足以上三个条件才可以
具体部署时可以改网桥ID、cost、发送端口ID来影响STP的选举结果

## Slide 42: 校园网中STP部署要点
为了防止二层网络环路的产生，需要在交换机上启用生成树。当汇聚层与核心层设备以三层路由口互联时（推荐模式），在核心层设备上不需要启用生成树。只需要考虑在接入与汇聚层交换机上启用生成树的情况。
在核心与汇聚三层路由口互联的前提下，如果接入层到汇聚层都是单链路连接时，汇聚层不需要启用生成树；如果接入层到汇聚层有多条链路，那么汇聚层需要启用生成树。
当只需要在接入层启用生成树时，生成树模式使用RSTP即可。注意：设备默认生成树关闭，模式为MSTP。在接入层上行连接汇聚层的接口上启用BPDU Filter，因为汇聚不启用生成树，没有收到BPDU 报文的必要；接入层设备直联PC 端口启用BPDU PortFast与BPDU Guard功能，这样可以防止下行环路产生。
在规划时注意，如果在汇聚设备层设备上启用生成树，那么要通过调低生层树保障生层树的根网桥交换机是汇聚层交换机，负载均衡的配置，此外要注意与VRRP的主设备，OSPF的DR设备状态保持一致。