## Slide 1
实验基础（1）
黄倩怡 huangqy89@mail.sysu.edu.cn

## Slide 2: 常用DOS命令(P1-13)
ping命令
tracert命令
ipconfig命令
netstat命令
arp命令
route命令

## Slide 3: Ping命令
在Windows环境下，ping命令语法如下：
ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] target_name
最常用形式：“ping IP地址”或“ping 域名”
注意参数t、l、s用法

## Slide 4: Ping命令
实例
C:\> ping www.sysu.edu.cn
C:\> ping 202.116.64.8
C:\> ping www.sysu.edu.cn –t
C:\> ping –r 6 –l 200 172.18.187.254
C:\> ping –s 4 –l 200 172.18.187.254
养成良好的实验习惯：尝试上述命令，记下显示的结果，
并进一步分析结果

## Slide 5: tracert命令
tracert（跟踪路由）是路由跟踪实用程序，用于获得IP数据报访问目标时从本地计算机到目的主机的路径信息。
在Windows环境下，Tracert命令语法如下：
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list][-w timeout] target_name
最常用形式：“tracert IP地址”或“tracert 域名”

## Slide 6: tracert命令
实例
C:\>tracert www.sysu.edu.cn
C:\>tracert –d 172.16.0.88
参数d指定不将地址解析为计算机名。这样可加速显示tracert的结果

## Slide 7: ipconfig命令
ipconfig命令可以显示所有当前的 TCP/IP 网络配置值（如IP地址、网关、子网掩码）、刷新动态主机配置协议 (DHCP) 和域名系统 (DNS) 设置。
在Windows环境下，语法格式为：
ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter [classid] ]
最常用形式：“ipconfig”或“ipconfig/all”

## Slide 8: ipconfig命令
实例
ipconfig
显示所有适配器的基本TCP/IP配置
ipconfig /all
显示所有适配器的完整 TCP/IP 配置

## Slide 9: netstat命令
netstat命令可以显示当前活动的TCP连接、计算机侦听的端口、以太网统计信息、IP路由表、IPv4统计信息（对于IP、ICMP、TCP和UDP协议）以及IPv6统计信息
在Windows环境下，netstat的语法格式为：
netstat [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r]
[-s] [-v] [interval]
最常用参数：-an、-e -s

## Slide 10: netstat命令
实例
netstat –an
显示所有活动的 TCP 连接以及计算机侦听的TCP 和 UDP 端口
netstat -e –s
显示以太网统计信息，如发送和接收的字节数、数据包数

## Slide 11: arp命令
ARP 把基于 TCP/IP 的软件使用的 IP 地址解析成 LAN 硬件使用的媒体访问控制(MAC)地址。
其语法格式为：
arp [-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-d InetAddr [IfaceAddr]] [-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]]
最常用参数：-a、-d

## Slide 12: arp命令
实例
arp –a
显示所有接口的ARP 缓存表。
arp -a -N 192.168.1.100
显示IP 地址为 192.168.1.100 的接口ARP 缓存表。
arp -s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2A-9C
将 IP 地址 10.0.0.80与物理地址 00-AA-00-4F-2A-9C绑定(静态ARP缓存项)。
注意：在IPv6协议下，已经取消了arp协议，代之以NDP（邻居发现）协议。

## Slide 13: Route命令
使用 Route 命令行工具查看并编辑计算机的 IP 路由表。Route 命令和语法如下所示：
route [-f] [-p] [command [destination]
[MASK netmask] [gateway]
[METRIC metric] [IF interface]
最常用参数：print

## Slide 14: Route命令
实例
route print
显示 IP 路由表的完整内容。
route print 10.*
显示 IP 路由表中以 10. 开始的路由。