## Slide 1
数字电路与逻辑设计实验
计算机学院
黄倩怡
2024-2025学年第二学期

## Slide 2: 实验4 组合逻辑电路分析与设计
1. 将四位二进制码B3B2B1B0码转换为四位循环码G3G2G1G0。
自行设计
转换电路
B3
B2
B1
B0
G3
G2
G1
G0
输入二进制码
输出循环码

## Slide 3
B3 | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
输入
输出
根据实验要求：
列出输入端与输出端；
列出输出端口与输入端口对应的逻辑状态，形成描述逻辑的真值表；
由真值表生成逻辑表达式；
由逻辑表达式得到逻辑图；
根据逻辑图搭建验证电路。

## Slide 4: 实验4 组合逻辑电路分析与设计
2.手动测试
使用实验箱上的模拟开关作为电路的4位二进制码的输入
转换电路
B3
B2
B1
B0
G3
G2
G1
G0
输入二进制码
输出循环码

## Slide 6
3. 使用74LS197构成的16进制计数器输出作为代码转换电路的输入信号
QD | QC | QB | QA
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
接0-1显示器
74LS197
QD
QC
QB
QA
CP0
手动单步脉冲
Cr
LD
1
1
CP1
实验4 组合逻辑电路分析与设计

## Slide 7
接0-1显示器
转换电路
B3
B2
B1
B0
74LS197
QD
QC
QB
QA
CPA
手动单步脉冲
Cr
LD
1
1
CPB
G3
G2
G1
G0
3. 静态测试

## Slide 9
4. 动态测试
转换电路
B3
B2
B1
B0
74LS197
QD
QC
QB
QA
CPA
Cr
LD
1
1
CPB
G3
G2
G1
G0
(接函数发生器）连续脉冲（10KHz）
接示波器

## Slide 10: 实验4 组合逻辑电路分析与设计
电路故障排除：
（1）电源、接地是否正确。
（2）断线或接触不稳的判断。
（3）线路连接错误。
（4）设计错误。

## Slide 11
CP
G1
G2
G3
G0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
实验4 组合逻辑电路分析与设计

## Slide 12
思考：
  格雷码转二进制
  二进制转BCD
  利用译码器 74LS138 实现二进制码和格雷码之间的转化
  消除毛刺

## Slide 13
Proteus下载链接：
  https://zhuanlan.zhihu.com/p/14403158243